X-TILE 500

1. Posa delle ceramiche

Sul sottofondo sano, solido e sufficientemente regolare, libero da patine di cemento e particelle sciolte, posa della pavimentazione ceramica con adesivo X-TILE 500 grigio (adesivo in polvere autobagnate flessibilizzato, per grandi formati di classe C2 E secondo EN 12004, a base di cemento, inerti selezionati, resine e additivi speciali per la realizzazione di strati collanti flessibili, resistenti ai cicli di gelo, in spessori fino a 20 mm).

ConsumI:   X-TILE 500:  da 3 a 8 kg/m2

............................... m²				EUR/m²...............................

2. Riempimento delle fughe

Stuccatura dei giunti tra piastrella e piastrella dimensionati opportunamente mediante X-TILE GIUNTO 05, X-TILE GIUNTO 215 o X-TILE GIUNTO 515 (malte di sigillatura per giunti da 0 a 5 mm, da 2 a 15 mm e da 5 a 15 mm) da impastare con acqua e stendere con spatola di gomma come normalmente in uso. Non intasare eventuali giunti di dilatazione che saranno sigillati in fase finale con SITOL SILICON BASSO MODULO o SITOL SILICON PAVIMENTO.

Consumo X-TILE GIUNTO: vedi tabella indicativa consumi

............................... m²				EUR/m²...............................

TABELLA INDICATIVA DEI CONSUMI

| Formato piastrella | Consumo al m2 di prodotto in polvere giunto 5 mm |
| --- | --- |
| 500 x 500 X 10 mm | 0,3 kg |
| 300 x 300 X 10 mm | 0,5 kg |
| 200 x 200 X 10 mm | 0,9 kg |
| 100 x 100 X 10 mm | 1,5 kg |